## Slide 1: Actividad 3 · BIM Parametrización
Paciente: Casa Campestre P-892022 · Cañaveral, Turbaco (Bolívar)
Luis David Arroyo Anaya
Maestría en Patología de la Construcción
Facultad de Ingeniería Civil · Universidad Santo Tomás
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Vista "3D P89 ACT03 - Colores por objeto"
Notes: PORTADA (0:00). "Buenos días. Soy Luis David Arroyo Anaya, de la Maestría en Patología de la Construcción de la Universidad Santo Tomás. Presento la Actividad 3 de BIM Parametrización sobre el mismo paciente de la Actividad 1: la Casa Campestre P-892022 en Turbaco."

## Slide 2: Cuatro objetos, una cadena de carga
0:00 – 1:00
Correa PHR C 160x60x20
Recibe la cubierta
▼
Columna de concreto
Baja la carga (19 und.)
▼
Viga de cimentación VC
Amarra las zapatas (23 tramos)
▼
Zapata aislada
Entrega al suelo (19 und.)
Complementan el modelo: vigas aéreas VG (naranja) y losa maciza N+3,05 (amarillo).
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Vista 3D a color del modelo o Planta de cimentación con ejes 1–8 / A–G
Notes: PACIENTE (0:00–1:00). "El paciente es una vivienda de dos niveles en ladera, con pórticos de concreto DMI y cubierta en perfilería PHR. Elegí cuatro objetos que forman la cadena de carga: la correa PHR recibe la cubierta, la columna baja la carga, la viga de cimentación amarra las zapatas y la zapata la entrega al suelo. Cada objeto tiene su color: zapatas gris, columnas azul, vigas de cimentación verde y correas rojo. Para completar el modelo agregué las vigas aéreas en naranja y la losa de entrepiso en amarillo. Todo sale de los planos P89-2022: ejes 1 a 8 y A a G, 19 zapatas y 19 columnas."

## Slide 3: Estrategia común: 5 parámetros PAC_
1:00 – 2:00
Parámetro común | Tipo / Instancia | Dato
PAC_Codigo_Elemento | Instancia | Texto
PAC_Material_Estructural | Tipo | Texto
PAC_Resistencia_MPa | Tipo | Número
PAC_Nivel_Referencia | Instancia | Texto
PAC_Clasificacion_IFC_Uniclass | Tipo | Texto
1
Compartidos + de proyecto
Un solo GUID en los 4 objetos: el Schedule y el IFC los leen como un solo campo.
2
Tipo vs. instancia
Tipo = igual en todo el tipo (material, f'c). Instancia = cambia pieza a pieza (código, nivel).
3
Sin duplicados
NSR-10 va una vez en Información de proyecto; no se repiten datos que Revit ya calcula.
Notes: CRITERIOS (1:00–1:30). "La estrategia común usa prefijos: PAC_ para lo común a todo el paciente y ZAP_, COL_, VCI_ y COR_ para lo particular de cada objeto. Los cinco comunes son parámetros compartidos vinculados al proyecto: el mismo GUID en los cuatro objetos, así el Schedule y el IFC los leen como un solo campo. El código y el nivel son de instancia porque cambian pieza a pieza; material, resistencia y clasificación son de tipo. La norma NSR-10 pasó a Información de proyecto para no repetirla en cada objeto."

## Slide 4: Tres parámetros particulares por objeto
1:30 – 2:00
Zapata
ZAP_Lado_B (T)
ZAP_Espesor_h (T)
ZAP_Volumen_Concreto (T, fórmula)
Columna
COL_Seccion_bxh (T)
COL_Altura_Libre (I)
COL_Refuerzo_Longitudinal (T)
Viga VC
VCI_Seccion_bxh (T)
VCI_Eje_Estructural (I)
VCI_Refuerzo (T)
Correa PHR
COR_Designacion_Perfil (T)
COR_Espesor_Lamina (T)
COR_Separacion (I)
¿Por qué dentro de la familia? La viga VC y la correa están en la misma categoría (Armazón estructural). Si sus particulares fueran de proyecto, cada una mostraría los de la otra. Como compartidos dentro de la familia solo aparecen donde corresponden y sí entran al Schedule.
Notes: PARTICULARES (1:30–2:00). "Cada objeto tiene máximo tres parámetros particulares, compartidos y guardados dentro de su propia familia. La razón: la viga de cimentación y la correa están en la misma categoría, Armazón estructural; si fueran de proyecto, cada una mostraría los parámetros de la otra. Además retiré lo que Revit ya calcula, como la longitud del tramo o los niveles base y superior, para no duplicar información."

## Slide 5: La relación paramétrica de la zapata
2:00 – 3:00
ZAP_Volumen_Concreto = ZAP_Lado_B × ZAP_Lado_B × ZAP_Espesor_h
Además: Anchura = Longitud = ZAP_Lado_B y Espesor = ZAP_Espesor_h. Al cambiar el lado, cambian la geometría y el volumen.
0,592 m³
Z-T1 con B = 1,30 m (antes)
0,788 m³
Z-T1 con B = 1,50 m (después)
→
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Editor de familia P89_ZAP_Zapata_Aislada → Tipos de familia (se ve la fórmula)
Notes: FORMULA (2:00–3:00). Mostrar en Revit: editar la familia P89_ZAP_Zapata_Aislada y abrir Tipos de familia. "Aquí está la relación: el volumen de concreto es lado por lado por espesor. Además la anchura y la longitud dependen de ZAP_Lado_B, así que la geometría también es paramétrica." Volver al proyecto, Editar tipo de Z-T1, cambiar ZAP_Lado_B de 1,30 a 1,50: "la zapata crece y el volumen pasa de 0,592 a 0,788 metros cúbicos". Regresar a 1,30.

## Slide 6: Implementación en Revit
3:00 – 4:00
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Gestionar → Parámetros de proyecto (los 5 PAC_)
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Propiedades de una columna (COL_Altura_Libre de instancia)
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Propiedades de una correa o de la losa
Parámetros comunes vinculados al proyecto
Instancia: 2,75 m o 5,75 m según el eje
Material de color por objeto
Notes: IMPLEMENTACION (3:00–4:00). "En Gestionar, Parámetros de proyecto están los cinco PAC_ vinculados a cimentación, pilares, armazón y suelos. En una columna se ve COL_Altura_Libre como parámetro de instancia: 2,75 m en las que llegan a N+3,05 y 5,75 m en las que suben a N+6,05. Cada objeto tiene su material con color propio, lo que facilita reconocerlo en el modelo."

## Slide 7: Validación con un solo Schedule
4:00 – 4:40
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Schedule P89_ACT03_VALIDACION
19
zapatas y 19 columnas
13,72 m³
concreto en zapatas (= hoja VALORES del Excel)
5 / 5
comunes llenos en todos los elementos
Notes: SCHEDULE (4:00–4:40). Abrir P89_ACT03_VALIDACION. "Es un Schedule multicategoría. Muestra que los cinco parámetros comunes están llenos en todas las categorías y que cada objeto tiene solo sus particulares. Los conteos y volúmenes coinciden con la matriz en Excel: 19 zapatas, 19 columnas y 13,72 metros cúbicos de concreto en zapatas."

## Slide 8: Conclusiones
Una matriz, un archivo de parámetros compartidos y un Schedule: la información es consistente entre los objetos.
Tipo e instancia bien separados evitan repetir datos y tipos innecesarios.
La fórmula del volumen muestra el comportamiento paramétrico real del objeto.
INSERTE AQUÍ SU IMAGEN
Vista 3D final o Schedule
Notes: CONCLUSIONES (4:40–5:00). "En conclusión: con una sola matriz, un solo archivo de parámetros compartidos y un solo Schedule, la información de los objetos del paciente queda consistente y sin duplicados. La diferencia entre tipo e instancia evita repetir datos, y la fórmula del volumen muestra el comportamiento paramétrico. Muchas gracias."